# Bandážování pahýlu

# Pokyny k bandážování

Bandážování amputačního pahýlu lze zahájit, jakmile se zhojí pooperační rána, nebo je vyměněn první pooperační obvaz.

- Dobře bandážovaný pahýl je zárukou úspěšného uchycení protézy.

- Aby byl pahýl dobře vytvarován, musí na něj působit pevný, stabilní tlak po celých 24 hodin, ve dne i v noci, s výjimkou mytí nebo prohlídky kůže. Po několika týdnech správného bandážování připravíte pahýl na protézu.

- Bandážujte pahýl rovnoměrně, aby nedocházelo ke vzniku vrásek. Elastická bandáž musí zůstat hladká a nesmí se uvolňovat. Záhyby nebo žmolky vytváří tlakové body a mohou způsobit nerovnoměrné tvarování nebo narušení pokožky.

- Pokud elastická bandáž sklouzává nebo nebyla dobře aplikovaná, odmotejte ji a znovu pahýl oviňte. Přelepte provedenou bandáž proužky náplasti přes vrchol pahýlu tak, aby nedocházelo ke sklouzávání a rolování jednotlivých túr bandáže.

- Nenatahujte elastické obvazy na maximum, naruší se tím jejich elasticita. Použitím elastických obvazů bez pnutí pahýl poraníte.

- Pahýl bandážujte osmičkovým tahem, ne cirkulárním. Bandáž cirkulárním tahem zamezuje proudění krve.

- Cílem bandážování je vytvoření kónického pahýlu. Dosáhnete toho působením většího tlaku na konci pahýlu a menšího na horní části pahýlu.

- Při amputaci pod kolenem bandážujte tak, aby koleno zůstalo pohyblivé.

- Bandážování elastickými obinadly zabraňuje vývoji otoků

- Dvakrát až třikrát denně dopřejte pahýlu před dalším bandážováním 10-minutovou masáž.

- Pokud pahýl začne pulsovat, bandáž se musí ihned odstranit a převázat

- U amputace v důsledku cévního onemocnění nesmí být bandáž aplikována na noc.

Výsledek bandážování

- Správně prováděná bandáž pahýlu optimálně vytvaruje pahýl pro aplikaci protézy.

- Šikmé omotání elastickým obinadlem vyvolává v měkkých tkáních tlakové a tahové vjemy podobné vjemům v lůžku protézy.

- Bandážování provedené nad zachovalým kloubem amputované končetiny umožňuje vhodnou polohu kloubu.